LVR-Regelstandards des ökologischen Bauens - Seite 1 von 2

| Baustoffe | wird eingehalten | ist nicht anwendbar, ausführbar oder möglich, weil |
| --- | --- | --- |
| Mineralfaserdämmstoffe mit einem KI - Wert größer 40 (KI = Kanzerogenitäts-Index). | x |  |
| Verwendung von Lacken und Farben in den Standardanwendungen, die die Anforderungen nach RAL UZ 12a (blauer Engel) erfüllen | x |  |
| Verwendung von Dispersionsfarben mit einem minimalen Gehalt an organischen Lösungsmitteln von 1 % | x |  |
| Verwendung von lösungsfreien Klebern in den Standardanwendungen | x |  |
| Keine Verwendung tropischer Hölzer, es sei denn mit Gütesiegel aus nachweislich nachhaltiger Wald- bzw. Farmbewirtschaftung wie dem FSC (Forest Stewardship Council) | x |  |
| Fenster- und Türrahmen aus nicht-tropischen Hölzern (gemäß Pkt. 1.5), Kunststoffen mit einem maximalen Recyclinganteil oder hochgedämmten Metallfenstern und Verbundkonstruktionen, soweit nach Einsatzzweck erforderlich | x |  |
| Keine Bodenbeläge aus PVC, ausgenommen Reparaturen | x |  |

| Holzschutz/Fassadenreinigung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstruktiver Holzschutz hat Vorrang vor chemischem Holzschutz, sofern nicht vermeidbar, werden vorrangig im Kesseldruckverfahren mit einer chrom-, arsen- und fluorfreien Salzlösung imprägnierte Holzbauteile eingesetzt | x |  |
| Entfernung alter Anstriche, Beschichtungen oder Verunreinigungen an Fassaden erfolgt mechanisch mit Staubabsaugung oder mittels der dem Stand der Technik entsprechenden umweltschonenden Strahlverfahren. Falls Reinigungsmittel eingesetzt werden, dürfen diese keine chlorierten Kohlenwasserstoffe enthalten. Die anfallende Schmutzflotte ist in jedem Fall ordnungsgemäß zu entsorgen. | - | Neubau, daher nicht relevant |

| Abriss und Abfallentsorgung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abriss und Abfallentsorgung erfolgt nach den Maßgaben des Kreislaufwirtschaft und Abfallgesetz (KrWAbfG) | x |  |

| Außenanlagen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einhaltung der LD-Verfügung „Ökologische Nutzung der LVR-Liegenschaften“ vom 29.03.1995 (bodenständige sowie kulturhistorisch-gärtnerisch bedeutsame Pflanzenarten, Mindestanforderungen für Baumscheiben, Verzicht auf Torfprodukte, wassergebundene Decken, Begrünung geeigneter Fassaden und Dächer, etc.) | x |  |

LVR-Regelstandards des ökologischen Bauens - Seite 2 von 2

| Verbesserung der CO2 - Bilanz | wird eingehalten | ist nicht anwendbar, ausführbar oder möglich, weil |
| --- | --- | --- |
| Erhöhte Dämmung „bis zu einer wirtschaftlich sinnvollen Systemgrenze“ i. d. R. ca. 15-18 cm bei Außenwänden von Neubauten (gemäß eines Energiegutachtens für LVR-Bauten von Renner und Jung 2005) | - | höher wg. Passivhaus-Standard |
| Einsatz schadstoffarmer Verbrennungstechniken bei der Energieerzeugung, wie Niedertemperatur- und Brennwerttechnik, NOx-arme Brenner | x |  |
| Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen bei Lüftungs- und Klimaanlagen oder von Luftvorwärmung durch Erdkanäle | x |  |
| Einsatz verlustarmer bzw. elektronischer Vorschaltgeräte bei Beleuchtungsanlagen | x |  |
| Einsatz von Energiesparbeleuchtung | x |  |
| Einsatz anderer Stromspar-Technik (wie Präsenzmelder, Lastabwurfschaltung u. a. m.) | x |  |
| Solarstromanlagen (Photovoltaik) |  | Ausrichtung der Dachflächen ist nicht geeignet. Auf den Dach der Turnhalle wird eine Photovoltaikanlage vorgesehen |
| Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung z.B. mit Blockheizkraftwerken (BHKW), Wärmepumpen, thermische Solaranlagen, Geothermie etc. je nach Wirtschaftlichkeit |  | Nahwärme und Medienversorgung der Klinik kommt zum Einsatz |

| Wasser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Begrenzung der Zapfstellen auf die notwendige Anzahl | x |  |
| Einsatz von Armaturen, WC-Spülungen und Urinalen je nach Stand der Technik der Durchflussbegrenzung und des Einsatzzweckes | x |  |
| Versickerung von Niederschlagswasser, wenn technisch möglich |  | verbleibenden Freiflächen sind nicht geeignet |
| Nutzung von Regenwasser/Grauwasser, wo wirtschaftlich sinnvoll | x |  |

| Sonstiges |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doppeltes Leitungsnetz bzw. Leerrohre für den Einbau von Regenwasser-, Solar- oder Photovoltaikanlagen (Vorschlagspflicht laut Beschluss Bau 11/17 Ziffer 1 vom 5.12.2000 bei Neu- und Umbauvorhaben) |  | 2. Rohrnetz wird nicht vorgesehen, stattdessen ein Regenwasserspeicher einschl. Leitungsnetz für die Bewässerung der Außenanlagen. |

Aufgestellt:		Heltewig / Peters / 24.30....................................		Köln, den 03.02.09

(Name, OE)